Załącznik nr …

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Część II

| Lp. | Sprzęt komputerowy | nazwa producenta, typ, model elementu* | sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przełącznik sieciowy (switch) – typ 1 1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej. 2. Wymagane parametry fizyczne: możliwość montażu w stelażu/szafie 19” wysokość maksymalna 1U minimum jeden wbudowany zasilacz 230V AC wymiary urządzenie nie większe niż (HxWxD) – 44mm x 445mm x 230 mm zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od -5 do +50 °C zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 95% port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash (gniazdo musi być dostępne od frontu urządzenia). ochrona przed przepięciami: ±6 kV waga urządzenia nie większa niż 5kg maksymalny pobór prądu nie większy niż 55W 3. Przełącznik musi posiadać minimum: 48 portów 10/100/1000BASE-T 4 porty 10GE SFP+ Wszystkie porty muszą być dostępne od frontu urządzenia. 4. Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP Do min. 9 jednostek w stosie Magistrala stackująca o wydajności minimum 40Gb/s Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation) Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia wraz z kablem do łączenia w stos o długości minimum 1m. Zamawiający dopuszcza aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów typu uplink 10G SFP+. 5. Układ przełączający o wydajności min. 176 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 132 Mpps 6. Obsługa min. 16 000 adresów MAC 7. Wbudowana pamięć RAM min. 512MB, Procesor minimum 2 rdzeniowy 8. Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 500 MB 9. Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) 10. Możliwość skonfigurowania min. 1000 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie 11. Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów 12. Obsługa standardów IEEE: CFM zgodny z 802.1ag EFM zgodny z 802.3ah 13. Obsługa protokołu GVRP lub GARP 14. Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu MSTP 15. Obsługa min. 4 000 tras dla routingu IPv4 16. Obsługa min. 1 000 tras dla routingu IPv6 17. Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, PIM-SM, PIM-DM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania 18. Obsługa wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF) 19. Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED. 20. Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server 21. Obsługa ruchu multicast: IGMP v1, v2 i v3 IGMP Snooping v1, v2 i v3 22. Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL możliwość utworzenia minimum 2000 list ACL możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6 możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP 23. Obsługa funkcjonalności UDLD lub równoważnej 24. Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP wsparcie dla mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np.: WRR, WDRR, DRR 25. Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania 26. Wymagane opcje zarządzania: możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC) urządzenie musi posiadać wbudowany port USB znajdujący się od strony portów, pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych dedykowany port konsoli, musi się znajdować od strony portów i być zgodny ze standardem RS-232 27. Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana 28. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy 29. Zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał 3-letni serwis gwarancyjny, świadczony przez Wykonawcę na bazie wsparcia serwisowego producenta. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia 30. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski 31. Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres serwisu gwarancyjnego dla urządzeń |  | 6 |  |  |
| 2 | Przełącznik sieciowy (switch) – typ 2 1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej. 2. Wymagane parametry fizyczne: możliwość montażu w stelażu/szafie 19”, wysokość maksymalnie 1U dwa wewnętrzne zasilacze 230V AC o mocy minimalnej 600W każdy, z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia (typ hot-swap). Urządzenie musi zostać dostarczone z 2 zasilaczami dwa moduły wentylatorów z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia (typu hot-swap). Urządzenie musi zostać dostarczone z 2 modułami wentylatorów zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej 0 – 40 °C zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 95% waga urządzenia nie większa niż: 10kg ochrona przed przepięciami: ±6 kV przepływ powietrza w kierunku tył – przód (w kierunku od portów do wentylatorów) 3. Urządzenie musi posiadać minimum 4GB pamięci RAM oraz minimum 4GB wbudowanej pamięci flash 4. Urządzenie wyposażone w procesor minimum 4 rdzeniowy 5. Przełącznik musi posiadać następujące interfejsy i porty: 48 portów 10G SFP+ Minimum 6 portów 40/100G QSFP28 Dedykowany port do zarządzania out-of-band 1000Base-T Port konsoli szeregowej zgodny z RS-232 Port USB Wszystkie powyższe porty muszą działać równocześnie. Jeżeli do obsługi powyższych portów wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania 6. Porty 10G muszą umożliwić pracę z następującymi typami modułów : SFP+ : 10GBase-LR, 10GBase-SR, 10GBase-ER Moduły SFP+ DAC Moduły 1G: 1000Base-SX, 1000Base-LX10, 1000Base-EX, 1000Base-ZX 7. Porty 40G/100G muszą umożliwić pracę z następującymi typami modułów: QSFP+ : 40GBase-SR4, 40GBase-BIDI, 40GBase-LR4, 40GBase-eSR4 QSFP28: 100GBase-SR4, 100GBase-LR4, 100GBase-PSM4, 100GBase-CWDM4 Moduły 40G QSFP+ DAC Moduły 100G QSFP28 DAC 8. Każdy przełącznik należy dostarczyć z następującą ilością modułów: 16 modułów 10G-SR SFP+ Kabel DAC QSFP28 100G o długości 1m Wszystkie dostarczone moduły muszą pochodzić od producenta oferowanych przełączników sieciowych celem zapewnienia jak najlepszej kompatybilności, jak również muszą być objęte takim samym wsparciem serwisowym producenta jak oferowane przełączniki. 9. Przełącznik musi posiadać funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności a) Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP b) Do min. 16 jednostek w stosie c) Magistrala stackująca o wydajności minimum 400Gb/s d) Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. multichassis link aggregation). e) Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree f) Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych modułów stackujących lub licencji to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia. Zamawiający dopuszcza aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów typu uplink 100G. Zamawiający wymaga dostarczenia kabli stackujących o długości 1m z każdym urządzeniem. 10. Możliwość stworzenia minimum 1024 grup LAG (ang. link-aggregation group) 11. Obsługa 128 interfejsów w grupie LAG 12. Matryca przełączająca o wydajności 2,1Tbps, wydajność przełącznika przynajmniej 470Mpps 13. Obsługa min. 256 000 adresów MAC 14. Obsługa min. 3967 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ). 15. Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu MSTP 16. Obsługa min. 256 000 tras dla routingu IPv4 oraz 80 000 dla routingu IPv6 17. Obsługa protokołów routingu IPv4 oraz IPv6: OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGPv4, BGP4+, PIM-SM. Jeżeli obsługa powyższych protokołu routingu wymaga dodatkowej licencji to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania 18. Obsługa protokołu LLDP 19. Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server, DHCP Relay i DHCP Snooping 20. Obsługa ruchu multicast – IGMP v1, v2 i v3 oraz IGMP Snooping v1, v2 i v3. Wsparcie dla minimum 32 000 tras multicast dla IPv4 oraz 2000 dla IPv6 21. Przełącznik musi gwarantować zdalną konfigurację i zarządzanie przez CLI (Command-Line Interface) 22. Przełącznik musi wspierać SNMPv1, v2, v3 (Simple Network Management Protocol) 23. Przełącznik musi wspierać Syslog 24. Przełącznik musi wspierać port mirroring (SPAN - Switch Port Analyzer) 25. Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach między innymi klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP. 26. Wsparcie dla funkcjonalności UDLD (Unidirectional Link Detection) bądź równoważnej 27. Wsparcie dla protokołów VRRP bądź HSRP - minimum 1024 grup 28. Możliwość utworzenia minimum 4 000 instancji VRF. 29. Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: a) pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim, b) dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana 30. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. 31. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski 32. Zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał wykupiony u producenta 3 letni serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji sprzętu przez inżyniera wykonawcy bądź producenta. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie NBD. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Na etapie dostawy Zamawiający wymagać będzie oświadczenia producenta dostarczanych urządzeń potwierdzającego wykupienie wsparcia serwisowego świadczonego na terenie Polski. 33. Bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania minimum przez okres trwania gwarancji serwisowej |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Suma brutto poz. 1-4: |  |

* podać nazwę i parametry wraz z numerami części katalogowych sprzętu (jeśli te numery istnieją) lub szczegółowo

opisać parametry techniczne w taki sposób by jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze

wszystkimi potrzebnymi opcjami. Wypełnienie pola sformułowaniem np.: „zgodnie z zapisami SWZ” nie będzie akceptowane przez Zamawiającego jako poprawne wypełnienie pola „nazwa producenta, typ, model elementu”, z uwagi na niedopełnienie wymogu szczegółowości i jednoznaczności opisu zaoferowanego rozwiązania.

....................................................., dn. ............................	................................................

/miejscowość/	/data/	/podpis upoważnionego przedstawiciela/

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)

Formularz cenowy