Załącznik nr 4

I. Zestaw komputerowy

| Lp. | Komputer: (zmontowany, zainstalowany i aktywowany system operacyjny) | nazwa producenta, typ, model użytych podzespołów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | OBUDOWA: Typ MICRO-TOWER, (pojemność obudowy nie większa niż 20 litrów) z możliwością pracy w pozycji poziomej i pionowej., ilość kieszeni 3.5" wewnętrznych min. 1, ilość kieszeni 2.5" wewnętrznych min. 1, ilość kieszeni 3.5" zewnętrznych min. 1, ilość kieszeni 5.25" zewnętrznych min. 1, ilość slotów rozszerzeń 4, Ilość gniazd USB z przodu obudowy: USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2 oraz 2 gniazda audio, Dostosowana do formatu płyty MICRO ATX, MINI ITX, kolor CZARNY, moc zasilacza min. 300 W Oczko do zabezpieczenia kłódką, Gniazdo Kensington Lock, Beznarzędziowy montaż |  |
| 2 | PŁYTA GŁÓWNA: format: mATX, pamięć RAM: min. 2x DDR4 16 GB 2133 MHz złącza dla kart rozszerzeń: PCI-Express 3.0 x16, 2x PCI-Express 3.0 x1 złącza dla dysków i napędów: min. 4x SATA 6 Gb/s złącza na tylnym panelu: port PS/2, min. cztery porty USB 2.0 + dwa porty USB 3.1 Gen1, wyjścia VGA i DVI-D, złącze RJ45 gigabit LAN, 3x audio, zintegrowana karta graficzna. |  |
| 3 | PROCESOR: o wydajności min. 5380 punktów w teście PASSmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net, |  |
| 4 | PAMIĘĆ: częstotliwość taktowania min. 2133 MHz o pojemności min. 16 GB. |  |
| 5 | DYSK TWARDY SSD minimum o pojemności 120 GB, przepustowość odczytu/zapisu min.550/530 MB/sek., IOPS odczyt/zapis min 80000/76000, o średnim czasie bezawaryjnej pracy (MTBF) 2 milionów godzin. |  |
| 6 | klawiatura: pełnowymiarowa o standardowym pełnym układzie klawiszy USB, kolor czarny lub srebrny |  |
| 7 | mysz optyczna USB 3 przyciskowa z przewijaniem, kolor czarny lub srebrny |  |
| 8 | System operacyjny Windows 7 Professional PL 64 bit wraz z licencją (lub równoważny: umożliwiający logowanie się do domeny opartej o serwery Windows (AD) z określeniem praw logującego się użytkownika, oraz możliwości uruchamiania programów w szczególności: MS Office, która umożliwi instalację wraz z nośnikiem i licencją, zapewniający pracę jako stacji klienckich w systemach firmy „Sygnity” Świadczenia Rodzinne i Pomost Std. |  |

cena netto zestawu komputerowego: ........................................ pln/szt. X 80 sztuk = ................................................... PLN

Załącznik nr …

II. Pozostały sprzęt komputerowy

| Lp. | Sprzęt komputerowy | nazwa producenta, typ, model elementu | sztuk | Cena jednostkowa netto | Cena netto (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KOMPUTER TYPU LAPTOP: Komputer przenośny o wadze nie przekraczającej 2,35kg, z matrycą ekranu LED o przekątnej nie mniejszej niż 15,6” z powłoką antyrefleksyjną. Procesor o wydajności min. 2890 punktów w teście PASSmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net. Pamięć RAM minimum 8 GB z możliwością rozbudowy do 16 GB. Dysk o pojemności minimum 500 GB, Napęd DVD+/-RW, Karta dźwiękowa stereo, Karta sieciowa 10/100/1000 (RJ-45), Wi-Fi, Bluetooth, czytnik kart pamięci, wbudowana kamera, Porty: audio (słuchawki + mikrofon),min. 3 x USB w tym min. 1xUSB 2.0, D-SUB, HDMI, Bateria o pojemności min. 2200mAh Zasilacz sieciowy. System operacyjny Windows 7 Professional PL 64 bit wraz z licencją (lub równoważny: umożliwiający logowanie się do domeny opartej o serwery Windows (AD) z określeniem praw logującego się użytkownika, oraz możliwości uruchamiania programów w szczególności: MS Office, która umożliwi instalację wraz z nośnikiem i licencją, zapewniający pracę jako stacji klienckich w systemach firmy „Sygnity” Świadczenia Rodzinne i Pomost Std. |  | 3 |  |  |
| 3 | Monitor typu LED IPS, matryca o przekątnej min. 23,8” (max 24”) 16:9 o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080, jasność min. 250 cd/m2, 16,7 mln kolorów, czas reakcji nie większy niż 5ms, kąt widzenia w poziomie / w pionie nie mniejszy niż 175 stopni, wej. co najmniej 1xHDMI, 1xVGA, kolor czarny |  | 25 |  |  |
| 4 | Drukarka laserowa duplex A4: z tonerem, max. koszt wydruku (wkład oryginalny) 3gr/str. A4 (pokrycie 5%) max. koszt wydruku (dowolny wkład) 1,20 gr/str. A4 (pokrycie 5%) – na podstawie cen rynkowych, technologia druku laserowa monochromatyczna, format A4, rozdzielczość druku min.1200 dpi, szybkość drukowania 45 stron A4/min, czas wydruku pierwszej strony do 9 sekund, automatyczny druk dwustronny, maksymalna gramatura papieru 220 g/m², 2 podajniki w standardzie, pojemność podajników na papier min. 500 arkuszy, standardowe języki drukarki: PCL6 (5c/XL), KPDL 3(kompatybilne z PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Vers. 1.7, zużycie energii el. drukowanie - nie więcej niż 620W, obsługiwane systemy min. Windows 7/8/10, USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), Złącze do opcjonalnego wewnętrznego print serwera lub dysku twardego SSD, Złącze do opcjonalnego SD/SDHC-Card waga max. 15 kg, dołączony kabel USB 1,8m |  | 8 |  |  |

| 5 | Drukarka laserowa duplex z podajnikiem duplex A4: z tonerem, max. koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) 4,9 gr/str. A4 (pokrycie 5%) max. koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) 1,15 gr/str. A4 (pokrycie 5%) – na podstawie cen rynkowych, Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie w standardzie, automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy, technologia druku laserowa monochromatyczna, format A4, rozdzielczość druku 1200 dpi szybkość drukowania 35 stron A4/min, czas wydruku pierwszej strony do 8 sekund, czas do pierwszej kopii 7 sekund, maksymalna gramatura papieru 220 g/m², 2 podajniki w standardzie, pojemność podajników na papier min. 250 arkuszy, standardowe języki drukarki: PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatybilne z PostScript), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Vers. 1.7, Dodatkowe możliwości: Skanuje raz drukuj wielokrotnie, elektroniczne sortowanie, 2w1, 4w1, kopiowanie dokumentu tożsamości, zmiana priorytetu wydruku, wydruk priorytetowy, program, kopia z wymuszonym dupleksem, rozdzielona kopia, skanowanie ciągłe, automatyczny wybór kasety. Zużycie energii el.: drukowanie - nie więcej niż 440W, obsługiwane systemy: min. Windows 7/8/10 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, slot na opcjonalną kartę SD waga max. 19 kg, dołączony kabel USB 1,8m |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skaner dwustronny A4 z ADF: min. rozdzielczość optyczna 600 dpi - podajnik ADF: min. 600 x 600 dpi, szyba 600 x 1200 dpi, min. pojemność podajnika ADF 50 Kartek (A4/ Letter, 70 g/㎡) Szybkość skanowania ( ADF ) min. 9 ppm, akceptowalna waga papieru (Grubość) 50 do 120 g/㎡ min. dzienna liczba skanowań (arkuszy): 900, Automatycznie obraca dokument na podstawie jego zawartości, Automatycznie prostuje i przycina obraz do rzeczywistego rozmiaru. Złącza: USB 2.0 / RJ45 LAN, Protokół w pełni kompatybilny ze standardem TWAIN, obsługa w systemach: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, standardowy lub dołączony kabel USB 1,8m |  | 5 |  |  |
| 6 | Brajlowskie naklejki na klawiaturę komputerową. Zestaw musi zawierać samoprzylepne naklejki brajlowskie, w tym: wszystkie litery, cyfry, klawisze od F1 do F10, Escape, Home, Insert, Control, Alt, Delete. |  | 1 |  |  |
| 7 | MS OFFICE 2016 wraz z licencją (brak ograniczeń czasowych okresu użytkowania), lub inny zintegrowany pakiet biurowy w najnowszej wersji, zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej, charakteryzujący się następującymi cechami: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. Dokumentacja oraz pomoc techniczna w języku polskim. możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2007, MS Office 2010 Zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). Możliwość instalacji na systemach operacyjnych Microsoft Windows: 7,8,8.1,10. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel, Word, Power Point w wersji 2003 oraz 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto poz. 1-7: |  |

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)

Formularz cenowy – CZĘŚĆ II

(pieczęć wykonawcy)

Formularz cenowy – CZĘŚĆ II